# Комплект метеорологический полевой КМП – 2

##### Руководство пользователю

Настоящее руководство пользователю предназначено для изучения устройства, принципа работы и правил эксплуатации комплекта метеорологического полевого  КМП-2.

|  | Рисунок 1 Схема укладки метеокомплекта в футляр 1 – футляр; 2 – датчик параметров ветра; 3 – лимб; 4 – мешок с элементами мачты и растяжками; 5 – стрелочный прибор; 6 – барометр; 7 – фонарь; 8 – вертушка; 9 – гайка; 10 – термометр; 11 - компас. |  | Рисунок 2 Метеомачта с датчиком параметров ветра в собранном виде 1 – чашечный анемометр; 2 – лимб для визуального отсчета направления ветра; 3 – флюгарка; 4 – разборная мачта, состоящая из 6 колен; 5 – стрелочный прибор отсчета скорости ветра; 6 – растяжки, 7 - штырь. |
| --- | --- | --- | --- |