43 1141

код продукции

КОМПЛЕКТ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОЛЕВОЙ КМП – 6

ПАСПОРТ ЯИКТ.416321.006 ПС

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные сведения об изделии

1.1.1 Комплект метеорологический полевой (в дальнейшем – метеокомплект) предназначен для проведения метеорологических измерений (скорости ветра по стрелочному прибору, направления ветра по лимбу, атмосферного давления с учетом поправок указанных в паспорте на барометр М – 67 и температуры с учетом поправок, указанных в паспорте на термометр ТБ – 16) в полевых условиях.

1.1.2Наименованиеиобозначениеизделия: Комплект метеорологический полевой КМП – 6 ЯИКТ.416321.006

- Дата изготовления:_________________________________________________

- Заводской номер изделия:___________________________________________

1.2 Основные технические данные

1.2.1 Условия эксплуатации метеокомплекта:

- при измерении скорости и направления ветра	от минус 40 до плюс 50 °С;

  - измерение атмосферного давления при температуре от плюс 10 до плюс 50 °С

- относительной влажности воздуха  до 80 %;

| - работа | с компасом при температуре от минус | 30 до | плюс | 50 °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре плюс 20 °С. |  |  |
| 1.2.2 Диапазоны измерений должны быть: |  |  |  |
| - мгновенной скорости ветра, м/с |  | от 1,5 до 20; |
| - направление ветра, градусы |  | от 0 до 360; |
| - температуры, °С | от минус 33 до плюс 50; |
| - атмосферного давления, мм рт. ст. |  | от 610 до 790. |
| 1.2.3 Погрешности измерения должны быть не более: |  |  |  |
| - мгновенной скорости ветра, м/с |  | ±(0,7+0,07V); |
| где V – измеряемая скорость ветра; |  |  |  |
| - температуры, °С: |  |  |  |
| - от минус 33 до минус 10 |  |  | ±10; |
| - от минус 10 до плюс 50 |  |  | ±0,5; |
| - атмосферного давления, при температуре плюс (20±5) °С, мм рт. ст. | ±2. |
| 1.2.4 Габаритные размеры метеокомплекта в футляре, мм, должны быть не |
| более: |  |  | 447×416×226. |
| 1.2.5 Масса метеокомплекта в футляре, кг, должна быть не менее: |  | 16. |
| 1.2.6 Высота метеомачты, м, не должна быть более: |  |  | 2,3. |

1.2.7 Сведения о содержащихся в датчике параметров ветра цветных металлах. 1.2.7.1 Содержание в изделии цветных металлов, кг, должно быть не более:

1

Алюминий Д16 ТКР – 0,301;

Д16 АТ – 0,3821; Д16Б – 0,06; А5М – 0,0141; АК12 – 0,0033; АМцМ – 0,002; АД1 – 0,0133. Медь – 0,025.

Латунь ЛС59 – 1АВ – 0,003.

Сведения о драгоценных материалах и цветных металлах содержащихся в остальных приборах приведены в их индивидуальных паспортах, входящих в комплектность.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплект поставки метеокомплекта должен соответствовать указанному в таблице 1

Таблица 1 – Комплектность

| Обозначение изделия | Наименование | Коли- | Заводской | Приме- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изделия | чество | номер | чание |
|  | Комплект метеорологический | 1 |  |  |
| ЯИКТ.416321.006 | полевой КМП – 6, в том |  |  |  |
|  | числе: |  |  |  |
| ЯИКТ.301317.001 | Метеомачта | 1 компл. |  |  |
| ЯИКТ.408118.008 | Датчик параметров ветра | 1 |  |  |
|  | Барометр – анероид | 1 |  |  |
| ТУ 25-04-1797-75 | контрольный М – 67 |  |  |  |
|  | Компас горно – геологический | 1 |  |  |
| ТУ 25-7664.0021-89 | ГГК |  |  |  |
| Л82.820.000 | Термометр батарейный | 1 |  |  |
|  | ТБ – 16 |  |  |  |
|  | Фонарь СПОТЛАЙТ 303D | 1 |  | Импорт |
|  | Комплект метеорологический |  |  |  |
| ЯИКТ.416321.006 ПС | полевой КМП – 6 Паспорт | 1 экз. |  |  |
|  | Барометр – анероид |  |  |  |
|  | контрольный М – 67 | 1 экз. |  |  |
| Л62.832.003 ПС | Паспорт |  |  |  |
|  | Компас горно-геологический |  |  |  |
| Л62.510.700 ПС | ГГК Паспорт | 1 экз. |  |  |
|  | Термометр батарейный |  |  |  |
| Л82.820.000 ПС | ТБ – 16 Паспорт | 1 экз. |  |  |

2

3	РЕСУРСЫ,	СРОКИ	СЛУЖБЫ	И	ХРАНЕНИЯ,	ГАРАНТИИ	ИЗГОТОВИТЕЛЯ

(ПОСТАВЩИКА)

  - Изготовитель гарантирует соответствие метеокомплекта требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

  - Гарантийный срок хранения 6 месяцев с момента изготовления.

  - Срок службы метеокомплекта до списания не менее 6 лет.

  - Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода метеокомплекта

- эксплуатацию.

  - Юридический адрес изготовителя: 215500, Россия, Смоленская обл., г. Сафоново ОАО «Сафоновский завод «Гидрометприбор».

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Комплект метеорологический полевой КМП – 6	ЯИКТ.416321.006	№______________

наименование изделия	обозначение	заводской номер

Упакован  согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

______________________	_________________	________________________

должность	личная подпись	расшифровка подписи

_________________

год, месяц, число

| 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект метеорологический полевой КМП – 6 ЯИКТ.416321.006 | ________________ |
| наименование изделия | обозначение |  | заводской номер |

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией, и признан годным для эксплуатации.

|  | Начальник ОТК |
| --- | --- |
| МП_____________________ | _____________________________ |
| личная подпись | расшифровка подписи |
| ___________________ |  |
| год, месяц, число |  |

3

6 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Сведения о движении изделия в эксплуатации заносятся в таблицу 2

Таблица 2 – Сведения о движении изделия в эксплуатации

| Датаустановки |  | Датаснятия | Наработка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Причина |
|  | Где |  | с начала | после | снятия |
|  | установлено |  |  |  |  |
|  |  |  | эксплуатации | последнего |  |
|  |  |  |  | ремонта |  |

(снятие) установку проводившего Подпись лица

4

6.2 Сведения о приеме и передачи изделия заносится в таблицу 3

Таблица 3 – Сведения о приеме и передачи изделия

|  |  | Основание | Предприятие, должность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Состояние | (наименование, номер | и подпись | Примечан |
|  | изделия | и дата документа) | сдавшего | принявшего | ие |

5

7 РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 Сведения о рекламациях

- При возникновении отказа метеокомплекта в период гарантийного срока необходимо сообщить изготовителю:

- заводской номер изделия; - дата выпуска (изготовителя);

- описание дефекта и условий эксплуатации, при которых произошел отказ.

- Учет рекламаций производится в соответствии с таблицей 5

Таблица 5 – Сведения о рекламациях

|  |  |  | Должность, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предъявленные | Меры, принятые по | фамилия и |  |
| Дата | рекламации, их | рекламации | подпись лица, | Примечание |
|  | краткое |  | ответственного |  |
|  | содержание |  | лица |  |

6

8 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

8.1 Устройство и работа изделия

8.1.1 Принцип работы датчика параметров ветра

  - Принцип работы чашечного анемометра основан на преобразовании скорости ветра в скорость вращения трехчашечной вертушки анемометра, механически связанной с осью электрического тахогенератора, вырабатывающего сигнал измерительной информации в виде напряжения переменного тока, пропорционального скорости ветра.

Скорость ветра считывается со стрелочного прибора, отградуированного в м/с. Измерение направления ветра осуществляется по лимбу, размещенному над

флюгаркой, свободно вращающейся на оси.

При разворачивании метеокомплекта нулевую отметку лимба, установленного на метеомачте, ориентируют на север по компасу поворотом мачты.

  - Устройство и принцип работы барометра, термометра и компаса изложены

- паспортах прилагаемых к этим изделиям

- Извлечь из футляра мешок с элементами метеомачты поз.4 в соответствии с

рисунком 1.

- Собрать метеомачту в соответствии с рисунком 2.

  - На штангу с белой отметкой устанавливается прихват и закрепляется стопорным винтом.

  - Штанги скручиваются по резьбе. На стойку приходится 6 штанг: верхняя - штанга с белой отметкой, на которую крепится датчик параметров ветра, нижняя – штанга

- коническим концом и опорной квадратной планкой, которой метеомачта опирается о землю.

  - Остальные четыре штанги – промежуточные, одна из которых штанга со стопорным винтом, на которую крепится стрелочный прибор.

8.1.4 Извлечь из футляра датчик параметров ветра поз.9 и вертушку поз.11 в соответствии с рисунком 1. Извлечь из кармана чехла лимб. Собрать датчик параметров ветра:

- установить лимб над флюгаркой, зажав его подвижной гайкой; - вертушку поз.11 закрепить гайкой поз.10 на датчике параметров ветра в

соответствии с рисунком 2.

8.1.5 На расстоянии одного метра от точки установки стойки метеомачты вбить в землю три трубчатых кола под углом 120º. Прицепить к ним крючки растяжек.

8.1.6 Установить датчик параметров ветра на стойку и закрепить стопорным винтом.

8.1.7 Установить стойку с датчиком параметров ветра в вертикальном положении, сориентировать нулевую отметку лимба датчика параметров ветра по компасу на север, воткнуть стойку в землю и стяжками зафиксировать ее в вертикальном положении.

8.1.8 Подключить провод от анемометра к стрелочному прибору и убедиться в работе датчика параметров ветра (стрелка на шкале прибора должна отклоняться от нулевого положения при вращении вертушки анемометра).

8.1.9 В темное время суток для снятия показаний приборов пользоваться фонарем поз.2 в соответствии с рисунком 1.

7

Рисунок 1 – Метеокомплект уложенный в футляр

1 – футляр; 2 – фонарь СПОТЛАЙТ 303D;

3 – компас горно – геологический ГГК;

4 – мешок с элементами мачты;

5 – барометр – анероид контрольный М – 67; 6 – документация; 7 – термометр батарейный ТБ – 16;

8 – прибор стрелочный; 9 – датчик параметров ветра; 10 – гайка; 11 – вертушка

8

Рисунок 2 – Метеомачта с датчиком параметров ветра в собранном виде

- – чашечный анемометр;

- – лимб для визуального отсчета направления ветра;

- – разборная мачта, состоящая из 6 колен; 4 – растяжки;

5 – стрелочный прибор  отсчета скорости ветра; 6 – флюгарка

9

8.2 Упаковка

8.2.1 В комплект укладочных средств входят:

- футляр;

- чехол с заплечными ремнями. 8.2.2 В футляр укладываются:

- метеомачта, в разобранном виде, предварительно упакованная в мешок;

- датчик параметров ветра, в разобранном виде, уложен в штатные места футляра;

- термометр,  компас,  барометр  и  фонарь  также,  уложены  в  штатные  места

футляра.

8.2.3 В чехол укладываются:

- футляр, укомплектованный приборами;

- лимб, из состава датчика параметров ветра (в карман чехла).

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

9.1 Общие указания

  - Метеокомплект требует осторожного обращения во избежание механического повреждения.

  - Необходимо предохранять метеокомплект от ударов и резких сотрясений.

- промежутках между измерениями метеокомплект должен храниться в футляре.

  - Датчик параметров ветра периодически, не реже одного раза в год, должен подвергаться поверке в аэродинамической трубе.

  - Категорически запрещается обслуживающему персоналу производить разборку датчика параметров ветра и других приборов, входящих в состав метеокомплекта, в учебных целях.

  - В случае необходимости произвести вскрытие датчика параметров ветра, для промывки и смазки подшипников. Смазку подшипников производить приборным маслом. Промывку подшипников с последующей их смазкой необходимо также производить, если трение в оси вертушки возрастает настолько, что она перестает вращаться при скорости ветра больше 1,5 м/с.

  - В случае запотевания аккуратно протереть термометр и стекло барометра мягкой и чистой тканью.

  - Техническое обслуживание барометра, термометра и компаса производиться в соответствии с указаниями, изложенными в паспортах прилагаемых к этим приборам.

9.2 Меры безопасности

- Не допускать падений или ударов приборов, входящих в состав метеокомплекта.

- Не допускается разворачивание метеокомплекта (установка метеомачты, крепление на ней датчика параметров ветра) при скорости ветра больше 35 м/с, а также в грозовую погоду.

- При сборке и установки метеомачты обеспечить ее устойчивое положение в

грунте.

- Соблюдать осторожность при использовании термометра ТБ-16, не допускать падения прибора и биения ртутных термометров, входящих в изделие.

10

9.2.5 Термометрическая жидкость ртуть относится к особо опасным вредным веществам. В случае боя термометра рассыпанную ртуть собрать медной лопаточкой, обработанной предварительно в азотной кислоте или ватой, смоченной раствором калия марганцовокислого (марганцовки). Ртуть временно хранить под слоем воды высотой не менее 5 см, т.к. открытая ртуть испаряется и загрязняет воздух. Особенно сильное испарение происходит при температуре выше 20º.

10 ХРАНЕНИЕ

10.1 Условия хранения изделия

- Условия хранения метеокомплекта должны соответствовать условиям 3 ГОСТ 15150-69 (в неотапливаемом помещении).

- Метеокомплект должен храниться в сухом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности до 80 %. В помещении не должно быть паров кислот или других едких летучих веществ, вызывающих коррозию деталей и узлов изделия.

11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

11.1 Требования к транспортированию и условиям, при которых оно должно осуществляться

- Метеокомплект может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, кроме авиационного.

- Метеокомплект транспортируется и переносится (в руках) – в вертикальном

положении.

12 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Термометры, не пригодные к эксплуатации по различным причинам или разбитые, утилизировать следующим образом:

- собрать и хранить рассыпавшуюся ртуть в соответствии с пунктом 9.2.5 настоящего паспорта. Стеклобой без ртути утилизировать в соответствии с порядком, действующем в организации – потребителе;

- термометры, не пригодные к эксплуатации, стеклобой с остатками ртути и собранную ртуть сдать в установленном порядке в специализированную организацию, занимающуюся приемом, складированием и утилизацией веществ, загрязняющих окружающую среду.

11

13 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

12