ПРИБОРЫ ИНДИКАЦИИ УРОВНЯ

Прибор индикации уровня ПИУ-2М

Руководство по эксплуатации Лист утверждения ЛАНИ.467854.001 РЭ-ЛУ

УТВЕРЖДЕН

ЛАНИ.467854.001 РЭ-ЛУ

ПРИБОРЫ ИНДИКАЦИИ УРОВНЯ

Прибор индикации уровня ПИУ-2М

Руководство по эксплуатации

ЛАНИ.467854.001 РЭ

Количество листов - 10

1

|  |  | СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Описание и работа изделия.............................................................................................................. | 4 |
|  | 1.1 | Назначение изделия ...................................................................................................................... | 4 |
|  | 1.2 | Технические характеристики ....................................................................................................... | 4 |
|  | 1.3 | Устройство и работа...................................................................................................................... | 5 |
| 2 | Использование по назначению........................................................................................................ | 6 |
|  | 2.1 | Требования безопасности............................................................................................................. | 6 |
|  | 2.2 | Подготовка изделия к использованию ........................................................................................ | 6 |
|  | 2.3 | Указания по включению и опробованию.................................................................................... | 6 |
|  | 2.4 | Размещение и монтаж изделия .................................................................................................... | 6 |
|  | 2.5 | Порядок работы............................................................................................................................. | 6 |
|  | 2.6 | Контроль работоспособности ...................................................................................................... | 8 |
| 3 | Техническое обслуживание.............................................................................................................. | 8 |
| 4 | Хранение и транспортирование ...................................................................................................... | 8 |
| 5 | Комплект поставки............................................................................................................................ | 9 |
| 6 | Гарантии изготовителя..................................................................................................................... | 9 |
| 7 | Свидетельство о приемке ................................................................................................................. | 9 |

2

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с принципом работы и конструкцией приборов индикации уровня ПИУ-2М (далее – приборов) и устанавливает правила их эксплуатации и обслуживания.

Прибор выпускается в трех исполнениях:

- стационарный ПИУ-1;

- переносной ПИУ-2;

- переносной/стационарный ПИУ-2М.

3

Прибор индикации уровня ПИУ-2М может быть использован как стационарный, с

питанием от внешнего источника постоянного тока, так и как переносной с питанием от

батарейки.

При изучении и эксплуатации ПИУ-2М необходимо дополнительно руководствоваться эксплуатационными документами на составные части:

  блок питания стабилизированный 12 вольт 500 мА ;

  батарейка алкалиновая 6LR6 “ Крона” .

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

1.1 Назначение изделия

Прибор индикации уровня применяется в комплекте с уровнемерами тензометрическими

УрТ, обеспечивающими измерение уровня воды.

ПИУ-2М предназначен для питания УрТ напряжением 9 вольт, получения результатов

измерения уровня и температуры воды по запросу и выдачи результата на жидкокристалический

индикатор.

1.2 Технические характеристики

- Время готовности ПИУ-2М к работе с момента включения питания не более 4

секунд.

- ПИУ-2М обеспечивает индикацию уровня и температуры воды.

- Средний срок службы ПИУ-2М - не менее 8 лет.

- Вид климатического исполнения ПИУ-2М соответствует УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-

69, для эксплуатации в закрытых отапливаемых помещениях при температурах от 0 до 40 0С и

относительной влажности воздуха до 80% при температуре 25 0 С.

  - Питание ПИУ-2М осуществляется от батарейки типа 6LR6 (“ Крона”) или от сети постоянного тока напряжением (12± 3 ) В.

  - Потребляемая мощность ПИУ-2М -  не более 3 ВА.

  - ПИУ-2М и вспомогательное оборудование в упаковке при транспортировании выдерживают:

- воздействие температуры окружающей среды от минус 50 °C до 50 °С;

- транспортную тряску с ускорением 30 м/с² при частоте ударов от 80 до 120 в минуту в течение 1 ч.

  - Габаритные размеры (длина, ширина, высота) и масса:

Исполнение ПИУ-2М-2М:	1216323;	0,2 кГ

4

1.3 Устройство и работа

1.3.1 Работа ПИУ-2М основана на получении информации от УрТ по двухпроводной линии RS-485. Протокол связи Modbus-RTU. Схема прибора приведена на рисунке 1.

| PIU2M |  |  |  |  |  |  | 1 |  | D5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VD3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | +9V |  |  |  |  | Vs | Vout |  |  |  | R8 | VBAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EKR |  |  |  |  |
| 18.05.09 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | SI | SO | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Vz | RES | 5 |  |  | 10k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VBAT |  |  |  | SMAJ10CA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | C5 |  | C6 | CT | GND |  |  |  |  |  |  |  |  | VREG |  |  |  |  |  | D4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L4949 |  |  | C7 |  | NRESET |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 8 | C4 |  | R4 |  |  |  | 1 | XP4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | C3 | TESTX6 |  |  |  | 2 | RO | Vcc | 7 | 0,1 |  | 1,5k |  | R6 |  |  | DATA- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  | X5 | VBAT | 3 | RE |  | B | 6 |  |  |  |  |  |  | 2 | DATA+ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | SHD |  | A | 5 |  |  |  |  |  |  | 3 | +U |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DI | GND |  |  |  | R5 |  | 120 |  | 4 | GND |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BQ1 |  | X7 | 3231302928272625 |  |  | MAX13487 |  |  | VBAT |  |  |  |  |  |  | USBB_1J |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5k |  | +U |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | VREG | TESTPD6PA6PA5PD5PB7 | PB6 | PB5 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VD6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 PD7 |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | VD4 | VD5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D1 |  |  |  | VBAT |  |  |  | 3 | VSSPA7 |  | D3 | PD4PB4 | 22 | X4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | +9V |  |  |  |  |  |  | D2 |  |  |  | 4 | XIN | XE88LC06A | PA4 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SMAJ10CA |  |  |
| XP1 |  |  | VD1 |  |  |  |  | * STU |  |  | * STU |  |  |  | 5 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | +U |  |  | BAT |  | 3 | In | Ou | 2 | 3 | Vcc | RESET | 2 |  |  | 6 | XOUT |  | PA3 | 19 | X3 |  |  |  |  |  |  |  |  | EKR |  |  |  |  |
| +U |  |  |  | 1 |  | VD2 |  |  |  |  |  |  | (RESET) |  |  | R3 | 7 | VBAT |  |  | PD3 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | BAS16 |  |  |  |  | C1 | LM1117 |  | C2 |  | LM809 |  |  |  | 8 | PA0 |  |  | PB3 | 17 | TESTOUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K375B | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | GND |  |  |  | GND |  |  |  |  | PD0 |  |  |  | PB2 |  | TESTIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SB1 |  | 10,0 |  | 1 |  | 10,0 |  | 1 | R2 |  | 10k | C8 | VPPNRESET |  | PB1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10111213141516PD1PA1PA2PD2PB0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | SMAJ10CA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 100k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DTS_24N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HV |  |  |  |  | X1SCANTESTE |  |  |  |  |  |  |  | R73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XP3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | XP2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | VBAT |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | NRESET | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GND |  |  |  |  |  | 10k |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VBAT |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | HV |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NRESET |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | VBAT |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TESTOUT | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GND |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CKSLV | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X3 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | D6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TESTE | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 16 |  |
|  |  |  |  |  |  | GND |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vdd |  | LEDK |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | TESTIN | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 3 | Vss |  | LEDA | 14 | X7 |
|  |  |  |  |  |  | CKMSTR | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 4 | Vee |  | DB6 | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  | TEST |  | 10 |  |  | R1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X4 |  | 11 |  |  |  | X1 | 5 | RS |  | DB5 | 12 | X6 |
|  |  |  |  |  |  | SCAN | 11 |  |  |  |  | VBAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X5 |  | 12 |  | VBAT | X2 | 6 | R/W |  | DB4 |  | X5 |
|  |  |  |  |  |  | TYPE |  | 12 |  |  | 10k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X3 |  | E |  | GND11 | X4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X6 |  | 13 | 3 | 4 |  |  | 7 |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X7 |  | 14 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  | IDC14MS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NVBAT | 15 |  |  |  |  |  | FDCC0802C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PLD_16GND |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 1

1.3.2 Плата прибора приведена на рисунке 2.

.

Рисунок 2

5

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Требования безопасности

- Прибор относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0– 75 и не использует напряжений, опасных для человека.

- Обслуживающему персоналу необходимо знать и соблюдать "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

2.2 Подготовка изделия к использованию

2.2.1 Работать с изделием могут лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации, познакомившиеся со схемой и конструкцией ПИУ-2М и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

2.2.2 Внимание! Для обеспечения устойчивой работы ПИУ-2М и предотвращения его выхода из строя, питание рекомендуется осуществлять через устройство подавления импульсных помех и грозовых разрядов по первичной сети в соответствии с ГОСТ 13109-97

"Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения”

2.3 Указания по включению и опробованию

- Перед включением проверить конструкцию прибора на отсутствие внешних повреждений.

- Для опробования перед монтажом на месте эксплуатации включить прибор. При включении прибора без датчика, т.е. без ответов на посылаемые запросы прибор должен показывать звездочки.

2.4 Размещение и монтаж изделия

- ПИУ-2М устанавливается в отапливаемом помещении. Для использования блока питания (преобразователя переменного напряжения в постоянное), при стационарном размещении, надо иметь подводку напряжения (22015%) В и частотой (501) Гц.

- Кабель, соединяющий УрТ и ПИУ-2М, прокладывается воздушной линией или

закапывается  в землю на глубину до 20 см или прокладывается в трубе диаметром не менее

0,5 дюйма

2.5 Порядок работы

2.5.1 После включения питания ПИУ-2М готов к работе.

6

- Для считывания информации с уровнемера, установленного стационарно, подключить кабель УрТ к ПИУ-2М и нажать кнопку. Измеренный уровень и температура воды отображаются на индикаторе прибора.

- Если ПИУ-2М установлен стационарно, то надо подключить кабель внешнего адаптера питания к ПИУ-2М – прибор сразу включится и измеренный уровень и температура воды появятся на индикаторе прибора. Если планируется использовать ПИУ-2М как стационарный прибор, то можно включить подсветку индикатора. Для этого надо снять заднюю крышку и установить перемычку J1 (рисунок 3). Батарейку тоже удобнее менять снимая всю заднюю крышку, а не через люк для батарейки.

Рисунок 3.

7

2.6 Контроль работоспособности

Контроль работоспособности ПИУ-2М проводится периодически ( 1 раз в год ).

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Внешний осмотр и контроль работоспособности проводятся согласно 2.3, 2.6

- Текущий ремонт  осуществляется  предприятием-изготовителем по договору. В

течение гарантийного срока ремонт ПИУ-2М осуществляется бесплатно.

4 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1.1  ПИУ-2М должны храниться в условиях, установленных для группы 1 ГОСТ 15150-

69 в упаковке в складских помещениях при температуре воздуха от 0 до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 25 °С.

- В помещении для хранения ПИУ-2М не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей).

- ПИУ-2М можно транспортировать любым видом транспортных средств, на любое расстояние в условиях, установленных для группы 5 ГОСТ 15150-69.

- При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары от непосредственного воздействия атмосферных осадков. Расстановка и крепление груза на транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировании.

- После транспортирования при отрицательных температурах прибор должен быть выдержан при нормальных условиях не менее 12 ч.

8

5 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки ПИУ-2М включает:

- прибор индикации уровня;

- руководство по эксплуатации;

- алкалиновая батарейка «Крона»;

- блок питания стабилизированый 12 В;

- подставка для крепления на стене.

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии соблюдения условий транспортирования и эксплуатации.

6.1.3  Гарантийный	срок хранения -  6 месяцев со дня поставки прибора.

|  | 7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ |
| --- | --- |
| Прибор индикации уровня | ПИУ-2М ___________ | Зав. № |
| изготовлен и принят | в соответствии с действующей | технической документацией |

ЛАНИ.467854.001 и признан годным для эксплуатации.

Руководитель организации

МП

___________________________	_______________________

личная подпись	расшифровка подписи

____________________________

год, месяц, число

9