Поплавковый сигнализатор уровня жидкости двухточечный СЖУ-1-ПВ-12

(техническое описание)

Сигнализатор предназначен для выдачи электрического сигнала об уровне жид-кости в резервуарах и оборудовании технологических установок.

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150, тем-пература окружающего воздуха от -500С до +500С. Группа устойчивости к механиче-ским воздействиям L1 по ГОСТ 12997. По степени защиты от пыли и воды сигнализа-тор соответствует исполнению IP66 по ГОСТ 14254.

Сигнализатор устанавливается вертикально сверху или снизу емкости. Сигнализатор предназначен для установки вне взрывоопасных зон помещений.

Технические характеристики

| № п. | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Длина погружной части, мм, максимальная | 145 |
| 2 | Ход поплавка, мм | 36-40 |
| 3 | Материал погружной части | 12Х18Н10Т |
| 4 | Давление среды, МПа, не более | 0,6 |
| 5 | Плотность среды, кг/м3, не менее | 600 |
| 6 | Температура среды, 0С, | -60 - +125 |
| 7 | Выходной сигнал | герконовое реле |
| 8 | Максимальная коммутируемая мощность, Вт | 10 |
| 9 | Коммутируемый ток, А | от 5 10-6 до 0,5 |
| 10 | Изоляция выдерживает | до 150В постоянного тока |
| 11 | Сопротивление контактов, Ом, не более | 0,15 |
| 12 | Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 1 |
| 13 | Гистерезис коммутации, мм, не более | 10 |
| 14 | Габаритные размеры, мм | 270х70 |
| 15 | Масса, кг | 0,6 |

1

Конструкция и принцип действия

Общий вид, габаритные и установоч-ные размеры сигнализатора приведены на рисунке. Прибор состоит из уплотнительной гайки с встроенным сальниковым узлом уп-лотнения, позволяющим перемещать на-правляющую трубу с герконами при его уста-новке на объекте. Вдоль направляющей тру-бы свободно перемещается поплавок с встроенными магнитами. Для подключения соединительного кабеля используется 4-х контактный герметичный разъем типа

DIN43650.

Поплавок на поверхности жидкости, при изменении уровня перемещается вместе с встроенными постоянными магнитами (сверху и снизу поплавка). Магнитное поле, воздействуя на магнитоуправляемые контак-ты (герконы), замыкает их. При этом, когда поплавок находится в нижнем положении замкнут нижний геркон, а верхний - разомк-нут. Перемещение поплавка в верхнее поло-жение замыкает верхний геркон, при этом нижний - размыкает.

Электрическое подсоединение

Схема подключения герконов в разъеме показана на рисун-ке. Отметим, что геркон 2 (нижний) размещен в конце направляю-щей трубки.

Для повышения срока службы контактов герконов рекомен-дуется обмотку подключаемого исполнительного реле шунтировать обратно включенным диодом (при питании реле от источника по-стоянного тока) или RC – цепью (при питании реле переменным током).

Область применения

Возможно использование почти в любых невязких жидкостях. Простой и надеж-ный способ измерения зарекомендовал себя в широкой области применения. Прибор работает независимо от образования пены или пузырей, электропроводности, вибра-ции, давления и температуры, в указанных пределах.

Простой монтаж и ввод в эксплуатацию. Точная сигнализация уровня на любой высоте наполнения.

Гарантия изготовителя

Срок службы сигнализатора 8 лет. Изготовитель гарантирует соответствие изде-лия требованиям ТУ 4214-001-89867625-2013ТУ при соблюдении условий хранения, транспортирования и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев. Начало гарантийного срока со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 24 месяца с момента изготовления.

2