| 6. Свидетельство о приёмке 6.1Первичные часы цифровые ПЧЦ-КМ заводской номер _______, признаны соответствующими ТУ 4282-001-87925500-2009 и годными для эксплуатации. Дата приёмки 16.09.2015г. ______________________________ (начальник ОТК) (подпись) М.П. Свидетельство об упаковывании. Первичные часы цифровые ПЧЦ-КМ заводской номер согласно требованиям, предусмотренным Техническими Условиями 4282-001-87925500-2009 Дата упаковывания 18.09.2015г. Упаковку произвел ________1_______ (номер упаковщика) Изделие после упаковки принял _____________________ (подпись) 8. Сведения о рекламациях. 8.1. При отказе в работе или неисправности часов в период действия гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки часов изготовителю или вызова его представителя. 8.2. Регистрируются все рекламации и их краткое содержание согласно таблице 1. Таблица 1 Содержание рекламации Дата предъявления Результат рассмотрения рекламации Примечание 8.3. Послегарантийный ремонт часов осуществляет изготовитель - 4 - |  | Первичные часы цифровые ПЧЦ – КМ с радиокоррекцией Паспорт КАА. 0002.00.00 ПС 2013г. |
| --- | --- | --- |

| Первичные часы цифровые ПЧЦ-КМ ( в дальнейшем – часы) предназначены для выработки информации о шкале времени и дальнейшей передачи этой информации по двухпроводной линии связи к вторичным часам. Часы позволяют подключить к ним до 30 вторичных часов тип ВЧЦ-100. 1. Общие сведения об изделии Наименование изделия: ПЧЦ – КМ с коррекцией от GPS Дата выпуска: 16 августа 2012г. Изготовитель Серийный номер: 076 2. Основные технические данные и характеристики 2.1. Часы показывают текущее время в часах , минутах и секундах. 2.2. Начальная установка текущего времени осуществляется с помощью кнопок, расположенных на передней панели часов. 2.3. Питание часов осуществляется от сети переменного тока напряжением (220+-22) В 50 Гц. 2.4. Мощность, потребляемая часами от сети питания не более 10 ВА. 2.5. Часы сохраняют информацию о времени, при аварийном отключении питающей сети, в течение 1 года. 2.6. Средний суточный ход часов в нормальных условиях не более +/- 1 сек. 2.7. Часы позволяют подключить к ним до 30 вторичных часов типа ВЧЦ-100 или им аналогичных, а с используя усилители линии УЛ-К (1 - 10 штук) – до 300 штук. 2.8. Климатическое исполнение часов – УХЛ-4; приёмника ГЛОНАСС - УХЛ-1. 2. 9 Средний срок службы, не менее 15 лет 2.10 Средняя наработка на отказ, не менее 10 000 часов 2.11 Габаритные размеры часов не более 260 х 180 х 85 мм. 2.12 Масса часов не более 2 кг. 2.13 Допустимая температура при транспортировке от -25°С до +40°С. 2.14 Исполнение ПЧЦ-КМ - настольное. 2.15 Консервации не подлежит. - 2 - |  | 3. Комплектность 3.1. В комплект поставки часов входят: - Часы ПЧЦ – КМ №076 с радиокоррекцией........……..….…...1 шт. - Вставка плавкая ВП1-1-0,5А-250 В ……………..………….….1 шт. - Паспорт КАА. 0002.00.00 ПС…………….…………………… 1 экз. - Разъём радиокоррекции…… ………………………….….……..1 шт. - Упаковка…………………………………………………..1 комплект. 4. Гарантии изготовителя (поставщика) 4.1. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 мес. с момента ввода часов в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня приёмки. 4.2. Допустимый срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию не более 30 месяцев со дня изготовления. 4.3. Дата ввода часов в эксплуатацию (заполняется потребителем) --------------- --------------------------- ------------------------------ (Дата) (подпись лица, ответственного (расшифровка подписи) 5. Подготовка к работе 5.1 Установите ПЧЦ-КМ в предназначенном для этого месте. 5.2 К пружинным зажимам подключите линию управления вторичными часами. 5.3 Подключите ПЧЦ-км к питанию 220В. 5.4 Кнопками на лицевой панели установите текущее время. - 3 – |
| --- | --- | --- |