| 7. Гарантийные обязательства 7.1.Изготовитель гарантирует соответствие УЛ-К требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных ТУ 7.2.Гарантийный срок 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня приёмки. За время этого срока изготовитель обязуется безвозмездно ремонтировать УЛ-К, если потребителем будет обнаружено их несоответствие ТУ. 7.3. Допустимый срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию не более 60 месяцев 7.4.Дата ввода УЛ-К в эксплуатацию (заполняется потребителем). «___»_______201__г. _______________ _______________________ (дата) (подпись) (расшифровка подписи) 8. Сведения о рекламациях. 8.1. При отказе в работе или неисправности часов в период действия гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки часов изготовителю или вызова его представителя. 8.2. Регистрируются все рекламации и их краткое содержание согласно таблице 1. Таблица 1 Содержание рекламации Дата предъявления Результат рассмотрения рекламации Примечание 8.3. Послегарантийный ремонт УЛ-К осуществляет изготовитель 8.4.тел./факс 473-2562898, Email: starau55@yandex.ru Адрес изготовителя: 394019, г. Воронеж, ул. Краснодонская,19. - 4 - |  | УСИЛИТЕЛЬ ЛИНИИ УЛ-К2 ПАСПОРТ КАА. 0003.00.00 ПС Код KKS CYF 2 0 1 6 г. |
| --- | --- | --- |

| Усилитель линии ( в дальнейшем – Усилитель) предназначен для усиления сигнала, поступающего от первичных часов цифровых ПЧЦ-КМ, и передачи информации о шкале времени по двухпровод- ной линии связи к вторичным часам. Усилитель позволяют подключить к нему до 30 вторичных часов тип ВЧЦ-100. Подключение и эксплуатация УЛ-К проводится в соответствии с «Руководством по эксплуатации системы часофикации». 1. Общие сведения об изделии 1.1. Наименование изделия: УЛ-К 1.2. Дата выпуска: август 2015 г. 1.3. Изготовитель ООО «Альянс-С»» 394019, г.Воронеж, ул.Краснодонская, 29, т/ф 473-2562898 1.4. Заводской номер: 93 2. Основные технические данные и характеристики 2.1. Питание Усилителя линии осуществляется от сети переменного тока напряжением (220+-22) В 50 Гц. 2.2. Мощность, потребляемая Усилителем от сети питания не более 18 ВА. 2.3. УЛ-К позволяют подключить к ним до 30 вторичных часов, к каждому из 2-х выходов, типа ВЧЦ-100 или им аналогичных. 2.4. Диапазон рабочих температур УЛ-К в диапазоне от +5 до +45 °С 2.5. Климатическое исполнение УХЛ-4, степень защиты IP44. 2.6. Исполнение настенное/настольное. 2.7. Габаритные размеры УЛК не более 170 х 95 х 60 мм. 2.8. Масса УЛ-К не более 1,2 кг. 2.9 Средний срок службы, не менее 12 лет. 2.10.Средняя наработка на отказ, не менее 10000 часов. 2.11.Условия при транспортировке 5 по ГОСТ 15150-69 2.12. Условия при хранении 1(Л) тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69 2.13 Консервации не подлежит - 2 - |  | 3. Комплектность 3.1. В комплект поставки Усилителя Линии входят: - УЛ-К…………………..…………………………...…...….….. 1 шт. - Вставка плавкая ВП1-1-0,5А-250 В ……………..….…….… 1 шт. - Паспорт КАА. 0003.00.00 ПС……………………….…….… 1 экз. 4. Инструкция по эксплуатации. 4.1. Подключить к сетям управления в соответствии с надписями на на панелях корпуса УЛ-К. 4.2. Подключить УЛ-К к сети 220В 5. Свидетельство о приёмке. 5.1. Усилитель линии УЛ-К заводской номер 93 признан соответствующими ТУ 4282-001-68725500-2009 и пригодными к эксплуатации. «. _______________________Старостин А.И руководитель предприятия(подпись) м.п. ___________________Астафьев В.И. начальник ОТК (подпись) 6.Свидетельство об упаковывании. 6.1. Усилитель линии УЛ-К заводской номер упакован в соответствии с ТУ 4282-001-89725500-2009 Дата упаковывания г. Упаковку произвёл ______1_____ (номер упаковщика) Усилители линии УЛ-К CYF после упаковки принял __________________Старостин А.И. (подпись) - 3 - |
| --- | --- | --- |