Блок Воспроизведения И Записи звуковых сигналов ВИЗа-30-16

Техническое описание и инструкция по эксплуатации.

ТС5.011.02-08ТО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2016г.

        - НАЗНАЧЕНИЕ.

  - Блок ВИЗа-30-16 (далее - блок) предназначен для воспроизведения

- записи звуковых сигналов.

    - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

  - Питание блока должно осуществляться от сети переменного тока

220 В, 50 Гц.

  - Блок имеет 16 ячеек памяти, в каждую из которых можно записать звуковой сигнал с линейного выхода любого звуковоспроизводящего уст-ройства (магнитофона, компьютера и т.д.).

  - Блок поочередно, циклически воспроизводит по одному записанно-му звуковому сигналу на линейный вход усилителя при каждом кратковре-менном нажатии кнопки «ВОСПР.» либо при кратковременном замыкании выходных контактов «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ» (например, при помощи программного реле времени «ПИК-2»).

  - Полоса пропускания – 3,4 кГц.

  - Средняя мощность, потребляемая блоком, без учета мощности, по-требляемой нагрузкой, - не более 3 Вт.

  - Длительность каждого записываемого сигнала – не более 29 с.

  - Габаритные размеры корпуса блока - не более 59х90х78 мм, масса - не более 0,3 кг.

  - Блок предназначен для монтажа либо на DIN-рейке, либо на верти-кальной стене при помощи шурупов, поставляемых в комплекте.

      - УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

3.1. При работе с блоком необходимо соблюдать правила техники безо-

-1-

пасности, предусмотренные для лиц, обслуживающих установки с напряже-нием до 1000 В.

3.2. Блок должен эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от –10 до 45 С, относительной влажности до 80 % при температуре

- С и атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.)

    - ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ.

  - В помещении, где устанавливается блок, не должно быть паров ки-слот или щелочей, а также токопроводящей пыли.

  - После транспортировки распакуйте блок и выдержите его в нор-мальных климатических условиях не менее 6 часов.

  - Закрепите блок на опорной поверхности. Блок должен быть защи-щен от попадания влаги и грязи. Монтаж выходных контактов блока вести гибким проводом сечением от 1,0 до 2,5 мм2. Монтажные провода должны быть надежно закреплены и не иметь возможности перемещения.

  - Подсоедините питание к контактам «220В, 50Гц».

  - Блок поставляется с записанными в него 16-ю мелодиями, перечень которых приведен в приложении. Если не требуется менять записанные ме-лодии, то следующий пункт технического описания («4.5. Запись звуко-вых сигналов») можно опустить.

4.5. Запись звуковых сигналов.

В каждую ячейку памяти блока можно записать новый сигнал поверх записанного ранее. Для этого:

  - Подключите линейный выход звуковоспроизводящего устройства,

- которого будет производиться запись звуковых сигналов, к гнезду «ВХОД» с помощью штекера, поставляемого с блоком.

  - Кнопкой «ВЫБОР» по цифровому индикатору установите номер записываемого сигнала.

  - В момент начала воспроизведения записываемого звукового сиг-нала нажмите на короткое время кнопку «ЗАПИСЬ». Окончание записи происходит либо при повторном нажатии кнопки «ЗАПИСЬ», либо после превышения записываемым сигналом максимально допустимой длительно-сти (29 с). Таким образом можно записать все 16 сигналов.

  - Если в ячейке памяти не должно быть сигнала, то для стирания ее содержимого установите ее номер, отсоедините штекер от гнезда «ВХОД» и два раза подряд нажмите кнопку «ЗАПИСЬ».

Примечание. Для уменьшения уровня помех рекомендуется при записи сиг-налов отключать цепь воспроизведения от гнезда «ВЫХОД».

4.6. Воспроизведение звуковых сигналов.

4.6.1. Подключите блок согласно приведенной ниже схеме.

-2-

4.6.2.	Подключите	линейный	вход	усилителя	трансляции	к	гнезду

«ВЫХОД».

4.6.3. Подключите к контактам «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ» выход одного из каналов программного реле времени (например, «ПИК-2») (далее - реле).

4.6.4. Включите реле, и согласно его техническому описанию запишите по соответствующему каналу программу выдачи музыкальных звонков. При этом в ячейки памяти реле запишите команду «F» длительностью 1 с.

|  |  |  |  | К ЛИНЕЙНОМУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВХОДУ УСИЛИТЕЛЯ |
|  |  |  |  | ВЫХОД |
|  | ПИК-2 |  |  | ВИЗа |
| 220В | 1 | 2 | 220В | ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ |

Сеть

220 В

Сеть

    - В

- Воспроизведение очередного звукового сигнала происходит при замыкании контактов реле или при кратковременном нажатии кнопки

«ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ».

- Включением и отключением усилителя трансляции можно управ-лять при помощи другого канала реле.

Примечание. Для контроля записанного сигнала при отсутствии усилителя трансляции можно использовать стандартные стереонаушники, подключив их к выходу  .

  - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

  - комплект поставки блока входят:

- Блок Воспроизведения И Записи звуковых сигналов ВИЗа-30-16,

- Штекера – 2 шт.,

- Техническое описание и инструкция по эксплуатации ТС5.011.02-08ТО.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Блок Воспроизведения И Записи звуковых сигналов ВИЗа-30-16 №_______________________ соответствует ТС5.011.02-08ТО и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска ______________________201	г.

-3-

Контролер ___________________

7. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Ремонт блока в случае выхода его из строя осуществляется на предпри-ятии-изготовителе.

Гарантируется работа блока в течение 18-ти месяцев со дня выпуска. В течение гарантийного срока ремонт производится за счет изготовителя.

Приложение Мелодии, записанные в блок на предприятии-изготовителе.

| № |  | Мелодия | Раздел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цыганочка | РУССКАЯ КЛАССИКА |
| 2 | П. Чайковский - Времена года (ноябрь) | КЛАССИКА |
| 3 | Ехали на тройке с бубенцами | РУССКАЯ КЛАССИКА |
| 4 | Bananarama - Venus | ШЛЯГЕРЫ |
| 5 | R. King - | Storm rider | ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА |
| 6 | Е. Крылатов - Кто на новенького | ДЕТСКИЕ ПЕСНИ |
| 7 | F. Papetti – Stranger | ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА |
| 8 | Boney M – Sanny | ШЛЯГЕРЫ |
| 9 | Е. Крылатов - Лягушачья ламбада | ДЕТСКИЕ ПЕСНИ |
| 10 | Ю. Чичков - Песенка о жирафе | ДЕТСКИЕ ПЕСНИ |
| 11 | D. Verdier – Sur le chemin de la vie 2 | КЛАССИКА |
| 12 | А. Рыбников – Буратино | ДЕТСКИЕ ПЕСНИ |
| 13 | The Champs - Tequila | ШЛЯГЕРЫ |
| 14 | Arabesque | - Midnight Danser | ШЛЯГЕРЫ |
| 15 | Boney M - Ma Baker | ШЛЯГЕРЫ |
| 16 | М. Зив - Песня Шапокляк | ДЕТСКИЕ ПЕСНИ |