ЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ МИНУТНЫЕ СЕРИИ «ЧВМ»

Техническое описание и инструкция по эксплуатации.

ТС5.020. 02-10ТО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2016г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Часы вторичные минутные серии «ЧВМ» (далее – ВЧ) предназначены для выдачи информации о шкале времени в часах и минутах при работе в составе системы единого времени. ВЧ предназначены для работы в помеще-ниях, изготавливаются в настенном исполнении и имеют минутную и часо-вую стрелки.

  - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- Часы работают от разнополярных либо униполярных импульсов, выдаваемых первичными часами (далее – ПЧ).

Параметры импульсов на входных клеммах ВЧ:

напряжение (24±6) В, длительность (1,6±0,2) с, период – 1 мин,

период в режиме подгона – не менее 4 с.

2.2. Эквивалентное входное сопротивление часов – не менее 1000 Ом. 2.3. Часы могут работать с ПЧ серии «ДИХРОН» выпуска не ранее

2010г, а также с любыми ПЧ, обеспечивающими параметры импульсов на входных клеммах ВЧ согласно п.2.1.

2.4. Габаритные размеры ВЧ - не более 290х290х42 мм, масса - не более

0,7 кг.

2.5. К одним ПЧ серии «ДИХРОН» допускается подключение до 50 ВЧ.

  - УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

- ВЧ могут эксплуатироваться при температуре окружающего возду-

ха от 0 до 40	С и относительной влажности воздуха до 80 % при темпера-

-1-

туре 35 С и атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800) мм рт. ст.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ.

4.1. После транспортировки распакуйте ВЧ и выдержите их в нормаль-ных климатических условиях не менее 6 часов.

4.2. Повесьте ВЧ на стену и подключите их согласно инструкции по эксплуатации первичных часов.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Часы вторичные «ЧВМ- » №______________________ соответст-вуют требованиям ТС5.020.02-10ТО и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска ______________________201	г.

Контролер ___________________

6. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Ремонт ВЧ в случае выхода их из строя осуществляется на предпри-ятии-изготовителе.

Гарантируется работа ВЧ в течение 12-ти месяцев со дня выпуска. В те-чение гарантийного срока ремонт производится за счет изготовителя.

В случае обнаружения дефекта при работе ВЧ в период гарантийного срока необходимо составить технически обоснованный акт и направить ВЧ с паспортом призводителю.