ЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ С ПЛАВНЫМ ХОДОМ

СТРЕЛОК СЕРИИ «ЧВМП»

Техническое описание и инструкция по эксплуатации.

ТС5.020. 00-07ТО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2016г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Часы вторичные с плавным ходом стрелок серии «ЧВМП» (далее – ВЧ) предназначены для выдачи информации о шкале времени в часах и минутах при работе в составе системы единого времени. ВЧ предназначены для ра-боты в помещениях, изготавливаются в настенном исполнении и имеют ми-нутную и часовую стрелки.

  - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- Часы работают от разнополярных импульсов, выдаваемых первич-ными часами (далее – ПЧ) серии «ДИХРОН-С».

Параметры импульсов на входных клеммах ВЧ:

напряжение (18±8) В, длительность (0,25±0,1) с, период – 1 с.

2.2. Габаритные размеры ВЧ - не более 290х290х42 мм, масса - не более

0,7 кг.

2.3. К одним ПЧ допускается подключение до 70 ВЧ. Часы имеют ми-нутную и часовую стрелки.

  - УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

- ВЧ могут эксплуатироваться при температуре окружающего возду-

ха от 0 до 40	С и относительной влажности воздуха до 80 % при темпера-

-1-

туре 35 С и атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800) мм рт. ст.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ.

4.1. После транспортировки распакуйте ВЧ и выдержите их в нормаль-ных климатических условиях не менее 6 часов.

4.2. Повесьте ВЧ на стену и подключите их согласно инструкции по эксплуатации первичных часов серии «ДИХРОН-С».

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Часы вторичные «ЧВМП- » №______________________ соответ-ствуют требованиям ТС5.020.00-07ТО и признаны годными для эксплуата-ции.

Дата выпуска ______________________201	г.

Контролер ___________________

6. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Ремонт ВЧ в случае выхода их из строя осуществляется на предпри-ятии-изготовителе.

Гарантируется работа ВЧ в течение 12-ти месяцев со дня выпуска. В те-чение гарантийного срока ремонт производится за счет изготовителя.

В случае обнаружения дефекта при работе ВЧ в период гарантийного срока необходимо составить технически обоснованный акт и направить ВЧ с паспортом изготовтелю.